## Slide 1: Implementación de firewall y monitoreo de red TCP/IP

## Slide 2: Introducción
Un cortafuegos en el router R1 que utiliza Ubuntu e iptables.
Reglas de filtrado de paquetes para controlar el tráfico ICMP y TCP según instrucciones.
Reglas DNAT para redirigir el tráfico FTP y Telnet a direcciones IP específicas.
Se configuraron 3 routers (R1, R2, R3) basados en la topología modificada de la Actividad #2.

## Slide 3: Ejecución de scripts en R1, R2, R3
Script R1 (cortafuegos):
Configura todas las interfaces.
Habilita el reenvío de IP.
Script R2:
Establece las direcciones IP de la interfaz.
Agrega rutas estáticas para llegar a LAN y servidores.
Script R3:
Configura la interfaz de enlace ascendente y las rutas a los servidores.
**O ESTA PARTE VUELVE AL REPOSITORIO DE GITHUB ANTERIOR: https://github.com/Hondanx/for_psd844 **

## Slide 4: Configuración inicial del cortafuegos
1. Permitir localhost (bucle invertido) Esto garantiza que los servicios locales puedan comunicarse entre sí:
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
2. Permitir conexiones existentes (con estado) Mantiene el flujo de respuestas para las conexiones salientes permitidas:
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
3. Establezca la política predeterminada en DROP Esto bloquea todo a menos que se permita explícitamente:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P SALIDA ACEPTAR

## Slide 6: Bloqueo de pings (filtrado ICMP)
4.1 Bloquear pings al propio cortafuegos Evita ataques o escaneos en el router:
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
4.2 Bloquear pings de LAN al servidor FTP (172.31.0.1) Esto evita que los usuarios de 192.168.56.0/24 hagan ping al servidor FTP:
iptables -A FORWARD -s 192.168.56.0/24 -d 172.31.0.1 -p icmp --icmp-type echo-request -j REJECT
4.3 Permitir pings al servidor Telnet (172.16.0.1) Solo permite diagnósticos a través de ping para Telnet:
iptables -A FORWARD -d 172.16.0.1 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

## Slide 7: Permitir servicios FTP y Telnet
4.4 Permitir FTP desde LAN a 172.31.0.1:21 Permite sesiones FTP nuevas y en curso:
iptables -A FORWARD -p tcp -d 172.31.0.1 --dport 21 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
4.5 Permitir Telnet a 172.16.0.1:23 Igual que el anterior, para Telnet:
iptables -A FORWARD -p tcp -d 172.16.0.1 --dport 23 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
Por qué funciona: Se permite el tráfico de retorno porque ya habilitamos las conexiones ESTABLECIDAS en el paso 2.

## Slide 9: NAT con reenvío de puertos
Ha utilizado PREROUTING para redirigir el tráfico LAN a servidores reales.
Control FTP (puerto 21)
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.56.0/24 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 172.31.0.1:21
Datos FTP (puerto 20)
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.56.0/24 -p tcp --dport 20 -j DNAT --to-destination 172.31.0.1:20
Telnet (puerto 23)
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 23 -j DNAT --to-destination 172.16.0.1:23
Propósito:
Los usuarios de LAN se conectan a una IP pública o a una puerta de enlace, pero el tráfico se redirige a las IP internas.
Los usuarios no necesitan conocer las direcciones IP internas reales: redireccionamiento sin problemas.

## Slide 11: Verificación con iptables -L -v -n
Ha enumerado las reglas con contadores de paquetes/bytes:
iptables -L -v -n
Lo que funcionó:
SSH (puerto 22) está abierto con muchos paquetes
Las reglas FTP y Telnet muestran los paquetes aceptados
El ping de la LAN al servidor FTP está bloqueado (confirmado por el contador REJECTION)
ICMP a Telnet permitido (coincidencia de paquetes observada)

## Slide 13: Prueba de ping antes de las reglas de firewall

## Slide 14: Prueba de ping después de las reglas de firewall

## Slide 15: Prueba FTP NAT (con grabación de pantalla)

## Slide 16: Gracias.

## Slide 17: NAT con reenvío de puertos